2020.5.26

NISSAN提醒車主小心防範豪大雨 同步提供救援協助與優惠維修專案

近期受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台多處強降豪大雨，造成部分地區及路面積水，裕隆日產汽車特別提醒所有NISSAN車主小心防範，豪大雨來臨時，應避免將愛車停放在低窪處、容易積水及地質不穩定之河邊溪邊等處，萬一愛車不幸因泡水故障，則依浸水程度而有不同處理方式(註1)，尤其當車輛浸水已達輪胎高度二分之一以上時，請不要發動引擎行駛，儘可能以拖吊方式移動車輛，並儘速將愛車送至服務廠詳細檢查。

裕隆日產表示，凡因本次豪大雨來襲受損故障的NISSAN車輛，只要撥打0800-088888客服專線請求救援(註2)，NISSAN將協助免費拖吊受損車輛至距離最近的NISSAN服務廠。

若NISSAN車主愛車因本次豪大雨受損，為體恤車主、減輕車主負擔，裕隆日產將提供因天災受損車輛維修零件與工資8折優惠，並針對NISSAN悠遊聯名卡卡友推出「十分感心分期專案」，使用聯名卡支付車輛受損維修費用，可享有3期不限金額或10期1萬元以上無息零利率優惠(註3)，實質回饋可能因天災而使愛車蒙受損害的NISSAN車主。

註1：裕隆日產汽車建議車輛因浸水故障的處理方法：

依浸水程度的處理程序：

一、水面高度到輪胎四分之一：

關閉冷氣，發動引擎駛離淹水區，輕踩煞車數次，以使煞車系統回復正常。無須特別維修。

二、水面高度到輪胎二分之一：

1.	儘可能以拖吊方式移動車輛。

2.	如果要發動車輛，應先關閉冷氣，啟動引擎，慢速行駛。

3.	車輛應儘速到服務廠檢查，或視必要確認引擎、變速箱、差速器等重要系統是否受損，並對輪軸及煞車系統做完整詳細的檢查。

4.	車輛浸水高度超過輪胎二分之一時：

即使水已退，也需經技師檢查確認相關機件內部未進水後，才可發動引擎，以避免內部管路或油品受污染或水積存在系統內，貿然啟動機件運轉可能讓機件受損更嚴重。

三、水面高度到輪胎四分之三以上(車內進水)：

1.	不可以發動引擎，以免引擎進水受損。

2.	撥打0800-088888客服救援專線或電話聯絡NISSAN服務廠，儘速將愛車拖離淹水區。

3.	車輛各項油品應予更換，車輛內裝各部品應予以乾燥或更換後，測試各電子組件、各線路及系統作用是否正常。

註2：裕隆日產汽車救援協助專線：0800-088888或洽NISSAN全台經銷公司服務廠。

註3：以上價格為新台幣。

# # #

聯絡方式：

裕隆日產汽車股份有限公司 公關室

媒體專線：0800-371-171

公司網站：www.nissan.com.tw